## Slide 1
Tema 0 osnovni pojmovi o zvuku
(rekapitulacija akustike)

## Slide 2
Zvuk u vazduhu
Zvuk je svaka vremenski promenljiva mehanička deformacija u elastičnoj sredini
Zvučni talas je mehaničko talasno kretanje koji nastaje mehaničkim oscilacijama u materijalu sredine.
Zvučno polje je prostor u kome postoji zvuk, odnosno mehanički poremećaj.

## Slide 3
Osnovna osobina gasova, pa tako i vazduha, značajna za pojavu zvuka je da se njihova zapremina može deformisati (sabijati ili širiti).
Pri tome se javlja unutrašnja restoraciona sila kao odziv na pobudu nekom deformacijom.
Linerana jednačina stanja:
p =  rT
gde su:
    p - ukupni pritisak u Pa,
     - gustina fluida kg/m3,
    T - apsolutna temperatura u K,
    r - konstanta koja zavisi od vrste gasa.

## Slide 4
Jedan jednostavan model zvuka u fluidima

## Slide 5
Strukutura zvučnog talasa u vazduhu
Napomena: slučaj sa slike je samo jedna idealizacija. Da bi se na ovaj način stvorio ravan talas potrebno je zadovoljiti izvesne preduslove

## Slide 6
Pritisak i gustina u vazduhu pri pojavi zvuka su:
p = p0 + p(t)
 = 0 + (t)
Jedinica za pritisak je Paskal (Pa). Dimenziono je [Nm2].
Statička komponenta pritiska u vazduhu pod normalnim uslovima je približno
po = 100 kPa = 105 Pa (ova vrednost se kolokvijalno naziva 1 atmosfera).
Statička komponenta gustine je o = 1,2 kg/m3.

## Slide 7
Promenljiva komponenta pritiska vazduha pri pojavi zvuka naziva se zvučni pritisak p(t).
U zvučnom polju, audio informacije su kodovane vremenskom funkcijom zvučnog pritiska p(t)
p = po + p(t)
Red veličine normalnih zvukova u vazduhu se kreće u širokim granicama.
Najtiši zvuk koga čovečije uvo može registrovati reda je veličine 10-5 Pa.
Zvukovi normalne jačine (na primer pri normalnom govoru) su reda veličine 0,1 Pa
Zvukovi čiji su pritisci reda veličine 1 Pa i više spadaju u veoma jake zvukove

## Slide 8
U idealnim gasovima pri adijabatskim procesima brzina prostiranja zvuka je definisana izrazom:
Brzina zvuka u vazduhu je temperaturno zavisna. Na 0oC i na normalnom atmosferskom pritisku brzina zvuka u vazduhu je
co = 331.6 m/s.
Brzina prostiranja zvuka u vazduhu
Može se pokazati da je:
Razvojem gornjeg izraza u red oko c0 dobija se da je:

## Slide 9
Promena brzine zvuka u funkciji temperature vazduha

## Slide 10
Talasne dužine zvuka u vazduhu
frekvencija
20 Hz
100 Hz
1 kHz
10 kHz
20 kHz
talasna dužina
17 m
3.4 m
34 cm
3.4 cm
1.7 cm
Opseg frekvencija zvuka koje su značajne za čoveka određen je mogućnostima percepcije čula sluha.
Ovaj opseg je nominalno od 20 Hz do 20 kHz.
Talasna dužina je:

## Slide 11
Kada je poznat intenzitet na nekoj površini onda se može odrediti kolika se energija izrači sa te površine u jedinici vremena - snagu zračenja izvora
r
J
Snaga zračenja izvora - Pa

## Slide 12
Nivo intenziteta zvuka i nivo akustičke snage zračenja

## Slide 13
dB | puta
10 | 10
9 | 7.94≈8
8 | 6.3
7 | 5.01
6 | 3.98 ≈4
5 | 3.16
4 | 2.5
3 | 1.99 ≈2
2 | 1.59
1 | 1.21
-10 | 0.1
puta | dB
10 | 10
9 | 9.54
8 | 9
7 | 8.45
6 | 7.78
5 | 7
4 | 6
3 | 4.7
2 | 3
1 | 0
0.1 | -10

## Slide 14: kada se dva nivoa u dB razlikuju za 0 ili 1 2 ili 3 4 ili 8 9 i više
na veću vrednost treba dodati dB 3
2
1
0
dB 34
41
43
58
42
58
58
dB 34
58
43
41
58
45
58

## Slide 15
Slabljenje usled širenja talasnog fronta „zakon 6 dB“
Slabljenje usled disipacije
Refleksija
POJAVE PRI PROSTIRANJU ZVUKA

## Slide 16
Refleksija - javlja se diskontinuitet u impedansi na prelazu iz jedne u drugu sredinu
Koeficijent apsorpcije 
POJAVE PRI PROSTIRANJU ZVUKA

## Slide 17
U slučaju prostoperiodičnih signala vrši se fazorsko sabiranje
od -∞ do max 6 dB
Superponiranje zvučnih talasa

## Slide 18
Podrazumeva se fazorsko sabiranje svake pojedinačne spektralne komponente
Posledica: totalno ili delimično poništavanje signala na nekim frekvencijama i pojačavanje signala na drugim frekvencijama
KOMB FILTAR efekat
Superponiranje signala širokog spektra

## Slide 19
max 6dB

## Slide 20
max 6dB

## Slide 22: FDU studio

## Slide 24
Muzički signali
Govor
Buka
Impulsni odzivi sistema
Tipovi akustičkih signala

## Slide 25
Karakteristike zvučnog pritiska u vremenskom domenu
Zvuk čiste frekvencije p(t) = P sin(t) je izuzetak, može se reći idealizacija i u prirodi praktično ne postoji.
Za uobičajene zvukove u vazduhu funkcija p(t) može biti veoma komplikovana, bez prepoznatljivih i ponovljivih formi.

## Slide 26
Talasni oblik jednog tona odsviranog na flauti
Obvojnica ima prirodu amplitudske modulacije osnovnog signala.

## Slide 27
Uvećana samo jedna perioda zvuka flaute

## Slide 28
Beli šum

## Slide 29
Govor

## Slide 30
Orkestarska muzika

## Slide 31
Saobraćajna buka

## Slide 32
Impulsni odziv prostorije

## Slide 33
Impulsni odziv – Rimski bunar

## Slide 34
Furijeova transformacija – analiza sa filtrima konstantnog propusnog opsega
Frekvencijska analiza sa filtrima procentualno konstantnog propusnog opsega (oktavni, trećinsko-oktavni filtri)
Vremensko - frekvencijska analiza (spektrogram)
Frekvencijska analiza signala

## Slide 35
1
2
3
N
Furijeova analiza filtri sa konstantnim propusnim opsegom

## Slide 39
f
log(f)
Filtri procentualno konstantnog propusnog opsega

## Slide 40
Standardizovane centralne frekvencije:
63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000
Oktavni filtri

## Slide 41
Standardizovane centralne frekvencije:
31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, ....
1/3 oktavni filtri

## Slide 42
1/1 oktavni filtri

## Slide 43
1/3 oktavni filtri

## Slide 44
AKUSTIKA PROSTORIJA

## Slide 45
Kada se u prostoriju unese izvor poznate akustičke snage Pa u njoj se uspostavi zvučno polje
U svakoj tački polja superponira se direktni zvuk iz izvora i zvuk koji nastaje u prostoriji i naziva se reflektovani zvuk
Rezultat je ukupan nivo zvuka u prostoriji
IZVOR U PROSTORIJI

## Slide 46: Intenzitet direktnog zvuka tačkastog izvora na rastojanju r je:
Nivo direktnog zvuka
IZVOR U PROSTORIJI

## Slide 47
Intenzitet reflektovanog zvuka u prostoriji (pod uslovom da su ispunjeni uslovi za homogeno i difuzno zvučno polje) je konstantan i iznosi:
Nivo reflektovanog zvuka
IZVOR U PROSTORIJI

## Slide 48: Ukupan intenzitet zvuka
Prosečan ukupan intenzitet zvuka
Nivo ukupanog intenziteta zvuka
IZVOR U PROSTORIJI

## Slide 49
rastojanje
r
zona direktnog zvuka
Kritično rastojanje i zona direktnog zvuka

## Slide 50
prostorija bez akustičke obrade
prostorija sa akustičkom obradom
Oprema
keramičke pločice
malterisani
plafon i
zid
reverberantni zvuk opreme
tepih
apsorpcioni
zidni paneli
spuštena tavanica sa plenumom iznad
niži nivo zvuka
opreme
Notes: Kada zvuk pogodi unutrašnje površine u prostoriji, deo energije se apsorbuje, deo se prenese kroz zidove, a deo se ponovo reflektuje u prostoriju. Nivo zvuka u prostoriji se može smanjiti upotrebom apsorpcionih materijala, apsorpcionih panela koji se ostavljaju po tavanici, zavesama i tepisima.
U prostoriji bez akustičke obrade kancelarijski službrenik čuje direktan zvuk koji potiče od kompjuterske opreme, ali čuje i zvuka koji se reflektovao od tavanice poda i zidova. Radnik koji opslužuje kompjutersku operemu čuje dominantno direktan zvuk koji od nje potiče. Ukoliko se u prostoriji ostvari adekvatna akustička obrada službenik će čuti niži nivo zvuk pošto je refketovan zvuk koji do njega dopire znatno oslabljen, dok je radnik koji opslužuje opremu i dalje izložen približno istom nivou pošto akustička obrada ne utiče na nivo direktnog zvuk kome je on izložen.

## Slide 51
Talasna teorija
Statističke teorija
Geometrijska teorija
Analiza zvučnog polja u prostorijama

## Slide 52
Posmatra ukupni energetski bilans prostorije koja ima funkciju rezervoara energije
Opisuje globalno ponašanje prostorije parametrima koji ne zavise od pozicije u prostoriji
Da bi mogla da se primeni sa zadovoljavajućom tačnošću moraju da budu ispunjeni određeni uslovi
  Prosečan koeficijent apsorpcije zidova mora da bude relativno mali
  Zvučno polje da bude homogeno i difuzno
Statistički pristup ne važi u veoma malim kao i ni u veoma velikim prostorijama
Statistička teorija

## Slide 53
Najčešće korišćen parametar za globalno opisivanje akustičkih uslova u prostoriji
Govori o brzini kojom zvuk nestaje u prostoriji nakon isključenja pobude
VREME REVEBERACIJE

## Slide 54
Ne postoji univerzalno optimalno vreme reverberacije
Frekvencijski zavisna veličina kao posledica činjenice da je i apsorpcija frekvencijski zavisna
frekvencija (Hz)
vreme reverberacije (s)
Optimalno vreme reverberacije
VREME REVEBERACIJE

## Slide 55
Prostorija se posmatra kao jedan rezonantni sistem koji ima svoje sopstvene rezonantne frekvencije koje odgovaraju stojećim talasima koji se formiraju u prostoriji
Pošto je sistem trodimenzionalan onda imamo tri vrste stojećih talasa:
  Ivične
  Površinske
  Prostorne
TALASNA TEORIJA

## Slide 56
Stojeći talasi formiraju se tako što se ponavlja neka putanja zvuka
Zvučni talas može da se odbija od dva paralelna zida ili se kreće po prostoriji i pogađa veći broj površina, ali ponavlja svoju putanju i na njoj formira stojeće talase
Frekvencije sopstvenih rezonanci se izačunavaju u slučaju paralelopipedne prostorije kao:
TALASNA TEORIJA

## Slide 57
Razmatra vremensku strukturu impulsnog odziva prostorije
Naziva se geometrijska pošto se prostiranje i odbijanje zraka analizira po zakonima geometrijske optike
Pod zrakom se podrazumeva jedan mali deo sfernog talasa koji kreće iz akustičkog centra zvučnog izvora i podleže zakonima prostiranja kao i svetlosni zraci.
Na ovom principu počivaju algoritmi za mnoge programe kojima se vrši simulacija polja i predikcija njegovih karakteristika
GEOMETRIJSKA TEORIJA

## Slide 58
direktan zvuk
refleksije iz prostora bine (3)
refleksija sa tavanice (2)
bočne refleksije (1)
GEOMETRIJSKA TEORIJA

## Slide 59
deo tavanice koji obezbeđuje korisne refleksije
RAVNA TAVANICA
prosečna visina tavanice
TAVANICA SA NAGIBOM
povećanje površine koja daje korisne refkesije
GEOMETRIJSKA TEORIJA

## Slide 60
DIREKTAN ZVUK (oslabljen jedino apsorpciojom auditorijuma)
REFLEKTOVAN ZVUK (struktura određuje tonski sastav muzike)
brojevi ukazuju na putanju refleksije
vreme (ms)
rani (početni) zvuk
zakasneli zvuk
NIVO ZVUKA (dB)
početni vremenski džep
EHOGRAM
Notes: Početni vremenski džep je vremenski interval između dolaska direktnog zvuka i prve refleksije dovoljne glasnosti. Ono je poželjno da bude manje od 30 ms za dobre uslove slušanja zato što zvuk koji dođe u tom intervalu sjedinjuje se u jednu impresiju u mozgu slušaoca.
Rna reflektovana zvučna energija je značajna za jasnost i definisanost muzike. Rana zvučna energija se obično definiše kao direktan i reflektovan zvuk koji dodju u prvih 80 ms po dolasku direktnog zvuka.Početni vremenski džep utiče na percepciju veličine auditorijuma.

## Slide 61
Jasno izdvojeno ponavljanje originalnog signala dovoljne glasnosti koji se čuje iznad reverberacije i ambijentalne buke u prostoru
Muzički sadržaj je mnogo manje osetljiv na eho nego govorni signal
Subjektivni testovi su pokazali da će se slušaoci doživeti refleksiju kao uznemiravajuću zavisno od:
  Nivoa refleksije u odnosu na direktan zvuk
  Kašnjenja refleksije u odnosu na direktan zvuk
Hasov efekat: ukoliko refleksija kasni manje od 20 ms ona neće zvučati kao eho ni kada joj je nivo 10 dB veći od direktnog zvuka
EHO

## Slide 62
smeta
ne smeta
vremensko kašnjenje (ms)
EHO

## Slide 63
NAČINI KONTROLISANJA EHA
put refleksija od tavanice i zadnjeg zida koji se potencijalno mogu čuti kao eho
zona rizika od eha
jako apsorbujući materijal na zadnjem zidu za kontrolu eha
redizajniranje profila tavanice koji potencijalni eho pretvara u kornu refleksiju
EHO

## Slide 64
zadnji zid stvara eho
jako apsorbujući materijal
cilindrični moduli koji difuzno reflektuju zvuk
izlomljena tavanica za preusmeravanje refleksija
tepih kao apsorber
EHO - PREVENCIJA POJAVE

## Slide 65
Tema 0 osnovni pojmovi o zvuku
(rekapitulacija akustike)