## Slide 1: Električna merenja Analogni instrumenti
05.03.2024.

## Slide 2: Analogni instrumenti
Elektro-mehanički instrumenti
Elektronski instrumenti

## Slide 3: Elektro-mehanički instrumenti
Prednosti
  Ampermetri i voltmetri ne zahtevaju izvor napajanja
  Za neke primene “klasičan” inidkator sa kazaljkom je prednost
Mane
  Relativno loše karakteristike u pogledu tačnosti i ulazne otpornosti u poredjenju s digitalnim instrumentima (i elektronskim instrumentima)
  Merenje ne može da se automatizuje

## Slide 4: Elektro-mehanički instrumenti
Sa pokretnim kalemom
Sa pokretnim gvožđem
Sa unakrsnim kalemima
Elektrodinamički
Elektrostatički
Termoelektrični

## Slide 5: Ampermetar s pokretnim kalemom
1. Kalem N namotaja,
Dimenzije lxh, jezgro od mekog gvožđa, kalem može da se okreće, odnosno pokretan je u odnosu na jezgro
2. Stalni magnet, obuhvata jezgro
3. Osovina
4. Kazaljka povezana sa pokretnim delom sistema
5. Ležaj osovine pokretnog dela
6. Opruga, preko dve opruge se struja dovodi na kalem i ove dve opruge stvaraju kontra momenat pri okretanju jezgra
7. Podešavanje nule
S. Tumanski, Principles of Electrical Measurement, Taylor&Francis, 2006

## Slide 6: Ampermetar s pokretnim kalemom
l
h
S. Tumanski, Principles of Electrical Measurement, Taylor&Francis, 2006

## Slide 7: Ampermetar s pokretnim kalemom
S. Tumanski, Principles of Electrical Measurement, Taylor&Francis, 2006

## Slide 8: Ampermetar s pokretnim kalemom
Kada kroz kalem protiče stalna* struja, delovi kalema se ponašaju kao provodnik sa stalnom strujom u homogenom radijalnom magnetnom
polju indukcije B, pa na njih deluje sila F.
S obzirom na geometriju sistema, na pokretni deo sistema deluje momenat M1.
Usled kretanja pokretnog dela sistema javlja se mehanički protiv momenat M2 srazmeran uglu za koji se okrenuo pokretni deo sistema.
l
h
S. Tumanski, Principles of Electrical Measurement, Taylor&Francis, 2006
*Koristi se i termin jednosmerna struja ili DC (direct current) ali je ovde pretpostavka da je struja konstantna u vremenu

## Slide 9: Ampermetar s pokretnim kalemom
Osetljivost instrumenta zavisi od magnetne indukcije, broja namotaja i dimenzija kalema i konstante opruge.
osetljivost
Kada su momenti u ravnoteži, ugao (koji se
direktno vidi kao ugao otklona kazaljke)
srazmeran je struji kroz kolo.

## Slide 10: Ampermetar s pokretnim kalemom
Kazaljka se ne postavlja “trenutno” u kranji položaj, već se sistem ponaša ili kao sistem prvog reda, ili kao sistem drugog reda (prikazano na slici), crna linija opisuje kretanje kazaljke
Za naizmenične struje jako malih frekvencija, kazaljka delimično prati promene struje ali za veće frekvencije (već od desetak Hz) zauzima položaj prema srednjoj vrednosti struje koja se dovodi na krajeve pokretnog dela sistema. Za naizmeničnu ulaznu struju pokazivanje instrumenta je 0.

## Slide 11: Instrument s pokretnim kalemom
Ampermetar sa pokretnim kalemom, linearna skala

## Slide 12: Otpornost instrumenta
Otpornost samog kalema i dodatna otpornost opruga preko kojih se dovodi struja na kalem

## Slide 13: Otpornost instrumenta
Otpornost bakarne žice se menja s promenom temperature:
Zbog čega se menja struja u kolu, pa samim tim i struja koju meri ampermetar

## Slide 14: Temperaturna zavisnost
Promena temperature može biti i do 10 oC pa je i promena otpornosti značajna:
T – temperaturni koeficijent

## Slide 15: Temperaturna kompenzacija
Dodaje se redno otpornik RK sa zanemarljivim temperaturnim koeficijentom

## Slide 16: Temperaturna kompenzacija
Vrednost otpornika RK može se odrediti iz zadate maksimalne promene struje za određenu promenu temperature
Na primer, T=10 oC, I=10-2I, bakarna žica, RK=3R0

## Slide 17: Proširenje mernog opsega
Instrumetni sa pokretnim kalemom mogu da se prave da mere maksimalne struje u rasponu od 10 A do 1 mA pa čak i do 25 mA i imaju unutrašnju otpornost u rasponu od 5000  do 5 .
Da bi se instrumetnom mogle meriti i veće struje, potrebno je proširiti merni opseg instrumenta dodavanjem paraleno vezanog otpornika (šanta).

## Slide 18: Proširenje mernog opsega

## Slide 19: Eyrton-ov šant

## Slide 20: Eyrton-ov šant - primer
I0=1 mA, R0=1 k
I1=5 A, I2=2 A, I3=1 A
R1=0.2002
R2=0.3003
R3=0.5005

## Slide 21: Proširenje opsega
I0=1 mA, R0=1 k
I1=5 A, I2=2 A, I3=1 A
R1=0.2000
R2=0.5003
R3=1.0010

## Slide 22: Proširenje opsega i temperaturna kompenzacija
Na slici je prikazan ampermetar za jednosmernu struju sa dva opsega, od 5A i od 10A. Upotrebljen je instrument sa pokretnim kalemom kod koga je puno skretanje kazaljke ostvareno pri struji od 100μA, unutrašnje otpornosti 1kΩ i temperaturskog koeficijenta otpornosti
Otpornost se sa temperaturom menja po zakonu:
a) Odrediti otpornosti R1 i R2.
b) Odrediti temperaturske koeficijente otpornosti R1 i R2 tako da pokazivanje instrumenta ne zavisi od temperature.

## Slide 23: Rešenje
za struju I5=5 A dobija se jednačina:
iz ove dve jednačine se dobija:
za struju I10=10 A dobija se jednačina:

## Slide 24: Temperaturna kompenzacija

## Slide 25: Voltmetar za jednosmernu struju
Sam po sebi, instrument ima malu unutrašnju otpornost
Dodaju se, na red, otpornici relativno velike otpornosti

## Slide 26: Voltmetar za jednosmernu struju

## Slide 27: I struja i napon
Dva opsega za struju i dva opsega za napon
Struja:
Položaji prekidača 1 i 2, položaj 1 odgovara većoj struji
Napon:
Položaji prekidača 3 i 4, položaj 4 odgovara većem naponu

## Slide 28: I struja i napon
Dva opsega za struju i dva opsega za napon
Struja:
Položaji prekidača 1 i 2, položaj 1 odgovara većoj struji
Napon:
Položaji prekidača 3 i 4, položaj 4 odgovara većem naponu

## Slide 29: I struja i napon
Predkidač u položaju 1

## Slide 30: I struja i napon
Prekidač u položaju 2

## Slide 31: I struja i napon
Prekidač u položaju 2
Prekidač u položaju 1
I1
I2

## Slide 32: I struja i napon
Prekidač u položaju 2
Prekidač u položaju 3
I3
I2

## Slide 33: Merenje naizmenične struje
Kada se struja oblika I0sin(t), priključi na ulaze instrumenta sa pokretnim kalemom, instrument će pokazivati srednju vrednost struje, što je 0
Dodaju se ispravljači, kola koja naizmeničnu struju „ispravljaju” – koristi se termin „jednosmerna“ struja koji ne znači da je ta struja konstantna/nepromenljiva u vremenu

## Slide 34: Poluprovodničke diode
Strujno naponska karakteristika diode
Crno – karakteristika diode
Plavo – idealna dioda (on-off)
Crveno – prag provodjenja, dioda ne vodi do Vd a onda idealno vodi, pozitivno polarisana dioda se modeluje se stalnim naponskim generatorom Vd
Zeleno – dioda ne vodi do Vd a onda se ponaša kao mala otpornost, pozitivno polarisana dioda se modeluje rednom vezom stalnog naponskog generatora Vd i otpornika

## Slide 35: Poluprovodničke diode

## Slide 36: “Ispravljanje” signala
Izlazni napon

## Slide 37: “Ispravljanje” signala
Napon na izlazu ispravljačkog kola
Ispravljeni naponi su, i dalje, promenljivi u vremenu ali su pozitivni, pa je srednja vrednost pozitivna
Zbog karakterisika instrumenta sa pokretnim kalemom, pokazivanje instrumenta će biti jednako toj srednjoj vrednosti
Srednja vrednost napona
na izlazu ispravljačkog kola

## Slide 38: Srednja vrednost Efektivna vrednost
Za prostoperiodičan signal
Amplituda

## Slide 39: Jednostrano ispravljanje
Integraljenje odgovara „usrednjavanju“ usled inertnosti mernog instrumenta
Srednja vrednost napona
na izlazu ispravljačkog kola

## Slide 40: Dvostrano ispravljanje
Integraljenje odgovara „usrednjavanju“ usled inertnosti mernog instrumenta
Srednja vrednost napona
na izlazu ispravljačkog kola

## Slide 41: Graduacija skale instrumenta
Kod merenja naizmeničnih struja (i napona) najčešće merimo efektivnu vrednost
Otklon kazaljke instrumenta je srazmeran srednjoj vrednosti ispravljenog signala
Definiše se faktor oblika:
Instrumeni se graduišu prema faktoru oblika za prostoperiodične signale
Ako se meri signal koji nije prostoperiodičan, dobija se pogrešan rezultat

## Slide 42: Graduacija skale instrumenta
Za jednostrano isravljanje:
Za dvostrano ispravljanje:

## Slide 43: Realna slika, “dobre” diode

## Slide 44: Realna slika, “lošije diode”

## Slide 45: Realna slika, ulazni napon

## Slide 46: Realna slika, dvostrano, “lošije” diode

## Slide 47: Realizacija instrumenta
Praktična šema, povoljnija u pogledu unutrašnje otpornosti instrumenta koja je „vidljiva“ ostatku kola
Principska šema,
Meri se struja u grani sa otpornikom Rp
Ampermetar za naizmenične struje
„Ostatak“
kola
Ampermetar za jednosmerne struje
Ampermetar za naizmenične struje

## Slide 48: Realizacija instrumenta
Ampermetar za naizmenične struje
„Ostatak“
kola
Ampermetar za jednosmerne struje
Meri se struja u grani sa otpornikom Rp
Oznaka na instrumentu sa pokretnim kalemom i ispravljačem

## Slide 49: Merenje i simulacija

## Slide 50: Elektronski instrumenti

## Slide 51: Elektronski instrumenti

## Slide 52: Elektronski instrumenti
Nedostatak je što je potrebno napajanje

## Slide 53: Elektronski instrumenti
Mogu se ostvariti bolje karakteristike, na primer bolja karakteristika ispravljača i mnogo bolja unutrašnja otpornost voltmetra ~ 1MΩ
Nedostatak je što je potrebno napajanje
Više reči o elektronskim kolima koja se koriste u instrumentaciji i merenjima u delu kursa koji se odnosi na virtuelnu instrumentaciju

## Slide 54: Elektronski analogni instrumenti
Mogu se smatrati pretečom digitalnih instrumenata
Kao indikator se koristi klasičan elektromehanički instrument (najčešće sa pokretnim kalemom)
Elektronskim kolima se obezbeđuju dobre karakteristike u pogledu unutrašnje otpornosti

## Slide 55: Instrument sa pokretnim gvožđem
Pokretan “listić” od gvožđa
Nepokretan “listić” od gvožđa
Opruga
Kalem
Kroz kalem protiče struja koja stvara magnetsko polje. Polje magnetiše oba „listića“ na isti način pa se oni odbijaju.
Oznaka

## Slide 56: Instrument sa pokretnim gvožđem
Otklon kazaljke srazmeran je efektivoj vrednosti struje
Ovi instrumetni mogu direktno da mere naizmenične struje
Koriste se kao industrijski instrumenti za merenja struje do 50 A

## Slide 57: Instrument sa pokretnim gvožđem
Skala nije linearna, ali se pogodnim projektovanjem može postići dobra linearnost u većem delu skale
Oznaka

## Slide 58: Analogni instrumenti – tačnost
Proizvođač navodi podatak o klasi tačnosti KT
obavezno je da bude navedena na samom instrumentu
daje podatak o maksimalnoj apsolutnoj greški koju instrument pravi na nekom opsegu M
Standardima su definisane klase tačnosti 0.1, 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2.5, 5.