## Slide 1: Električna merenja Digitalni merni instrumenti
Diskretizacija/digitalizacija signala

## Slide 2: Digitalizacija
Diskretizacija po vremenu (odabiranje, sampling, uzorkovanje)
Diskretizacija po amplitudi (kvantizacija)
Ponekad se signal diskretizovan samo po vremenu zove diskretan, a signal koji je diskretizovan i po vremenu i po amplitudi digitalan (ovi pojmovi nisu strogo standardizovani)

## Slide 3: Diskretizacija po vremenu
Definiše se T interval odabiranja (interval vremena između dva susedna odbirka siganala)
Najčešće su odbirci signala ekvidistantni, odnosno T=const.
Frekvencija odabiranja (sampling frequency) fs=1/T

## Slide 4: Diskretizacija po vremenu
2T1= T2
Posle diskretizacije, u digitalnom domenu, „vidimo“ samo odbrike signala,
Odbirci signala označeni su sa crvenim kružićima za interval odbiranja ΔT1, odnosno zelenim zvezdicama za interval odabiranja ΔT2

## Slide 5: Diskretizacija po vremenu
Koliko malo ili veliko treba da bude T?
Primer:
  vrši se odabiranje dve sekvence muzičkog signala,
  posmatra se ista melodija u dve različite oktave (jedna melodija zvuči “više”, “piskavije” od druge),
  smanjuje se frekvencija odabiranja za oba signala (i pratimo šta se događa)

## Slide 6: Diskretizacija po vremenu
U ovom primeru signal se generiše softverski (“u računaru”):
Zvučna kartica se koristi kao “sistem za rekonstrukciju”, odnosno zvučna kartica pretvara diskretan signal u kontinualan

## Slide 7: Primer
Spektrogrami
za dve različite oktave

## Slide 8: Primer
Promenjena je frekvencija odabiranja
Biće objašnjeno kasnije

## Slide 9: Primer
Zvuči pogrešno!!!
Promenjena je frekvencija odabiranja
Biće objašnjeno kasnije

## Slide 10: Primer
Melodija na nižoj frekvenciji – za sve tri frekvencije odabiranja zvuči isto i spektrogrami su slični

## Slide 11: Primer
Preklapanje
aliasing
Melodija na višoj frekvenciji ne zvuči kako treba na najnižoj frekvenciji odabiranja (5000 Hz), što se vidi i iz spektrograma

## Slide 12: Diskretizacija po vremenu
Na osnovu primera, sledi da je pogodno da fs bude što veće
Za jedan sekund signala odabiranog kao u primeru dobijeni diskretizovani niz ima 100000, 10000 i 5000 odbiraka, povoljno je imati što manje odbiraka
Frekvencija odabiranja se bira tako da bude što manja a da budu obuhvaćene značajne spektralne komponente signala
Kako se ovo postiže?

## Slide 13: Teorema o odabiranju
Sigal može da se rekonstruiše iz odbiraka ukoliko je frekvencija odabiranja
gde je fm maksimalna frekvencija u spektru signala koji se diskretizuje

## Slide 14: Primer – fs=1000Hz

## Slide 15: Primer – fs=1000Hz
NOK - aliasing
OK

## Slide 16: Aliasing
Iz primera se može zaključiti da se, posle diskretizacije, signal frekvencije veće od fs/2 “vidi” kao signal s drugom frekvecnijom
Prirodni signali najčešće nisu strogo frekvencijski ograničeni pa se filtriraju u analognom domenu, pre odabiranja, da bi se izbegao aliasing

## Slide 17: Principska blok šema
S – signal
K – predobrada “kondicioniranje” signala
Filtar propusnik niskih frekvencija (antialiasing filtar)
S/H – prati pamti (sample and hold)
ADC analogno digitalni konvertor, integrisano kolo se takođe naziva ADC i uključuje S/H, ili S/H i filtar

## Slide 18: Diskretizacija po amplitudi
Signal kontinualne vrednosti po amplitudi preslikava se u jednu od mogućih diskretnih vrednosti
Ulazni signal se zaokružuje (kvantizuje) na najbližu vrednost prema karakteristici kvantizacije

## Slide 19: Karakteristika kvantizacije
Svi naponi iz opsega
[7-0.5 7+0.5) preslikavaju se u 0111

## Slide 20: Karakteristika kvantizacije
x – korak kvantizacije

## Slide 21: Greška* kvantizacije
Apsolutna greška se definiše kao
i može biti i pozitivna i negativna.
Relativna greška se definiše kao
i može biti i pozitivna i negativna.
*Iako se u analizi rezultata merenja koja je zasnovana na konceptu merene nesigurnosti, izbegava termin „greška“ (u smislu odstupanja od tačne vrednosti), ovde ima opravdanje jer se opisuje model koji treba da opiše uticaj samog procesa kvantizacije

## Slide 22: Greška kvantizacije
Apsolutna greška kvantizacije
Može se reći da je apsolutna greška kvantizacije karakteristika A/D konvertora i da zavisi od broja bita s kojim se predstavlja kvantizovana vrednost
Tipične vrednosti za broj bita konverzije: 8, 12, 16, 24

## Slide 23: Greška kvantizacije
Za apsolutnu grešku kvantizacije može se pretpostaviti da ima uniformnu gustinu raspodele verovatnoća u intevalu
Odnosno, može se smatrati da su sve vrednosti iz tog intervala podjednako verovatne

## Slide 24: Greška kvantizacije
Srednja vrednost
Varijansa – ako je srednja vrednost 0 naziva se i snaga šuma kvantizacije, poželjno da je što manja

## Slide 25: Primer
Na raspolaganju je osmobitni A/D konvertor prilagođen za opseg ulaznog signala od -1 V do 1 V
Na ulaz se dovode prostoperiodični signali amplituda 1 V, 2 V i 0.01 volt

## Slide 26: Primer 1
Dobro iskorišćen opseg A/D konvertora

## Slide 27: Primer 2
Prekoračen opseg A/D konvertora,
odsecanje signala

## Slide 28: Primer 3
Koriste se svega tri nivoa A/D konvertora, kvari se odnos signal/(šum kvantizacije), tj povećava se relativna greška kvantizacije

## Slide 29: A/D konvertori
Paralelni flash
Sa generatorom rampe
Sa dvojnim nagibom
Sa sukcesivnim aproksimacijama
Sigma-delta

## Slide 30: Komparator (1 bit A/D)

## Slide 31: Paralelni
Najbrži, ali zahteva veliki broj elemenata (~2NB) pa je pogodan samo za mali broj bita NB, rezultat se dobija “trenutno”, odnosno za vreme trajanja jednog takta
U ovom primeru, NB=3, kodirane vrednosti mogu biti 000, 001, 010,…, 111
Pipeline, višetepeni ADC sa paralelnim konvertorom u svakom stepenu, nešto sporiji ali može da bude sa više bita

## Slide 32: Sa generatorom rampe
komparatori
-Napona generatora rampe je linearno opadajući napon
-Kada napon generatora rampe postane jednak ulaznom naponu, uključuje se brojač
-Brojač se zaustavlja kada napon iz generatora rampe postane 0
- Broj na izlazu brojača je srazmeran naponu

## Slide 33: Sa dvojnim nagibom
komparator
integrator

## Slide 34: Sa dvojnim nagibom
T – konstatno vreme punjenja
nagibD – konstantan nagib pri pražnjejnu
Brzina ~ 2NB
Relativno jednostavan, koristio se dosta u prvim digitalnim mernim instrumentima jer je mogla da se postigne dobra rezolucija

## Slide 35: Sa dvojnim nagibom
Poznati parametri

## Slide 36: Sa sukcesivnim aproksimacijama
Počinje se tako što se ulazni napon poredi s UREF/2, ako je veći, „uključuje“ se bit najveće težine, na UP se dodaje UREF/4, pa se poređenje nastavlja, i ide se tako bit po bit
U svakom koraku, ako je UIN manji od UP, ne uključuje se bit, a odgovarajući faktor se ne uključuje u UP
Primer: UIN=1.4 V, opseg voltmetra UREF=2 V
UP | Izlaz
 | 0000000
1 | 1000000
1*1+0.5=1.5 | 1000000
1*1+0*0.5+0.25=1.25 | 1010000
1*1+0*0.5+1*0.25+ 0.125=1.375 | 1011000
1*1+0*0.5+1*0.25+ 1*0.125+0.0625= 1.4375 | 1011000
1*1+0*0.5+1*0.25+ 1*0.125+0*0.0625+ 0.03125=1.40625 | 1011000
1*1+0*0.5+1*0.25+ 1*0.125+0*0.0625+ 0*0.03125+0.015625 =1.390625 | 1011000

## Slide 37: Sigma-delta A/D (ΣΔ A/D) konvertori
decimacija
nad-odabiranje
Principska šema

## Slide 38: Poredjenje
Sukcesivne aproksimacije
S dvojnim nagibom,
S generatorom rampe
Generalno, brži A/D konvertori su s lošijom rezolucijom (manje bita)

## Slide 39: Poredjenje
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-06/architecture.html

## Slide 40: Digitalni merni instrumenti i sistemi
Instrumenti za merenje napona ili struja (i multimetri), po pravilu, zapravo konvertuju jednu vrednost
Ako se mere naizmenični naponi ili struje, procena efektivne vrednosti se radi u analognom domenu
Prilagođenja opsega se takođe rade u analognom domenu, pogodnom otporničkom mrežom

## Slide 41: Digitalni merni instrumenti i sistemi
Instrumenti za merenje napona ili struja (i multimetri), po pravilu, zapravo konvertuju jednu vrednost
Za ovaj tip merenja brzina konverzije nije kritična, odnosno biraju se jednostavni konvertori koji mogu da obezbede bolju rezoluciju (u multimetrima, često se koriste konvertori sa dvojnim nagibom)

## Slide 42: Digitalni merni instrumenti i sistemi
Osciloskopi (i virtueni instrumenti) „prate“ izgled signala u funkciji vremena, pa zbog toga konvertuju veliki broj odbiraka signala
Rezolucija po vremenu sa kojom se „uzimaju odbirci“ signal mora da zadovolji teoremu o odabiranju
Dobijeni odbirci se, makar privremeno, čuvaju i, na neki način obrađuju

## Slide 43: Digitalni merni instrumenti i sistemi
Osciloskopi (i virtueni instrumenti) „prate“ izgled signala u funkciji vremena, pa zbog toga konvertuju veliki broj odbiraka signala
Na primer, savremeni digitalni osciloskopi mogu da prikažu i neke rezultate merenja, recimo, srednju ili efektivnu vrednost
Te vrednosti se dobijaju u diskretnom domenu, jednostavnim računskim operacijama nad prikupljenim podacima

## Slide 44: Digitalni merni instrumenti i sistemi
Osciloskopi (i virtueni instrumenti) „prate“ izgled signala u funkciji vremena, pa zbog toga konvertuju veliki broj odbiraka signala
U ovom slučaju se koriste brzi konvertori (broja odbiraka u sekundi je važan parametar sistema jer određuje maksimalnu frekvenciju signala koji je moguće meriti/obrađivati sa datim sistemom)

## Slide 45: Digitalni multimetar

## Slide 46: Digitalni multimetar ulazno kolo
Merenje struje
Merenja napona i otpornosti
Više opsega
Merenje naizmenične ili jednosmerne veličine
Ispravljač ili konvertor AC u True RMS
A/D
konvertor

## Slide 47: Digitalni multimetar ulazno kolo
Mreža otpronika „radi“ kao razdelnik napona
Na ADC se vodi napon („jezgro“ instrumenta „meri“ napon) na rednoj vezi otpornika koji su selektovani preklopnikom
UADC za jedna moguć položaj preklopnika

## Slide 48: Multimetar
Prema prethodnoj slici, ako se mere naizmenični naponi ili struje, konverzija u jednosmernu vrednost se vrši u analognom domenu, a zatim se tako dobijena vrednost diskretizuje/digitalizuje
Ovo je pogodno sa stanovišta ADC jer ne mora biti preterano brz, pa može imati dobru rezoluciju
Računanje RMS vrednosti može se obaljvati i u digitalnom domenu (primer, osciloskop), kada je potrebna veća memorija, DSP, brži ADC, dodatna aritmetička kola

## Slide 49: True RMS
Daje tačnu efektivnu (RMS) vrednost bez obzira na talasni oblik signala
Principski složenije kolo u odnosu na računanje srednje vrednosti
Manja tačnost u odnosu na računanje srednje vrednosti ispravljenog signala (ili veća cena za istu tačnost)
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-268.pdf

## Slide 50: True RMS
True RMS podrazumeva da instrument pokazuje tačnu efektivnu vrednost signala nezavisno od oblika signala. To se postiže elektronskim kolima koja ne rade strogo na principu ispravljača s diodama. Ukoliko se meri signal koji ima i jednosmernu i naizmeničnu komponentu, obično True RMS instrumenti pokazuju efektivnu vrednost samo naizmeničnog dela signala
???
???

## Slide 51: Primeri
Mere se različiti talasni oblici napona s tri različita multimetra
Prvi instrument nije true RMS a ostala dva jesu

## Slide 52: Primeri
Teorija: 0.707 V
U1=0.703 V
U2=710.7 mV
U3=0.7089 V

## Slide 53: Primeri
Teorija: 1 V
U1=1.092 V
U2=0.986 V
U3=1.0039 V

## Slide 54: Primeri
Teorija: 0.577 V
U1=0.552 V
U2=580.1 mV
U3=0.5791 V

## Slide 55: Primeri
Teorija: 0.8 V
U1=0.703 V
U2=803.0 mV
U3=0.8047 V

## Slide 56: Multimetri - tačnost
Primer TRMS multimetar PeakTech® 4390
Ima tri „cele“ cifre i cifru na mestu najveće težine koja je 5/6 odnosno pokazuje cifre od 0 do 5

## Slide 57: Multimetri - tačnost
Primer multimetar sa isravljačima PeakTech® 2015
Ima tri „cele“ cifre i cifru na mestu najveće težine koja je 3/4 odnosno pokazuje cifre od 0 do 3
3 3/4-digit LCD display (max. 3999) with backlight and 41-segment-bargraph

## Slide 58: Multimetri - tačnost
Primer multimetar sa ispravljačima PeakTech® 2015
Primer TRMS multimetar PeakTech® 4390
Bolja tačnost, „manje brojke“

## Slide 59: Zadatak – bonus 2 poena
Kojom kodovanom vrednošću će biti predstavljen napon od 9.22 V?
Ukoliko se digitalni izlazi predstave kao decimalni brojevi, kako će biti predstavljen rezultat?
Kolika je relativna greška merenja?