## Slide 1: Električna merenja
13.03.2024.

## Slide 2: „Čitanje“ slike – merenja paramatara signala
Pronađite razliku

## Slide 3: „Čitanje“ slike – merenja paramatara signala
Pronađite razliku
Frekvencija signala okidnog kola – procena na osnovu parametara signala nije neobično da se malo menja u vremenu. Koliko malo zavisi od signala (koliko ima šuma, kog je talasnog oblika, koje frekvencije i slično)

## Slide 4: „Čitanje“ slike – merenja paramatara signala
Pronađite razliku
DC – ukupan signal uY(t)
AC – samo naizmenična komponenta signala uy(t)

## Slide 5: „Čitanje“ slike – merenja paramatara signala
Pronađite razliku
Slike izgledaju isto zato što je jednosmerna komponenta signala (srednja vrednosti) UY=0

## Slide 6: „Čitanje“ slike – merenja paramatara signala
Na ekranu se vidi „nivo“ nule koji je kod digitalnih osciloskopa često označen na samom ekranu pogodnom oznakom (kada se pomera kontrola za pomeranje slike po vertikali, ispisuje se položaj)

## Slide 7: „Čitanje“ slike – merenja paramatara signala
DC – ukupan signal uY(t)
AC – samo naizmenična komponenta signala uy(t)

## Slide 8: „Čitanje“ slike – merenja paramatara signala
Gruba procena (gruba čak i za merenje na osciloskopu) je da je UY=1 V (na vežama će biti objašnjeno kako može da se tačnije izmeri)

## Slide 9: „Čitanje“ slike – merenja paramatara signala
Uključena su oba kanala, prvi u položaju DC a drugi AC
Prividno različite ampitude su posledica različitog podešavanja pojačanja po vertikalnoj osi, ky1=2 V/div a ky2=1 V/div

## Slide 10: „Čitanje“ slike – merenja paramatara signala
Slika pomerena tako da se lepo pročita maksimalna vrednost napona
Podešavanje
DC
ky=1 V/div
kx=500 µs/div
Maksimalna vrednost Umax=2.3div·1V/div=2.3 V

## Slide 11: „Čitanje“ slike – merenja paramatara signala
Slika pomerena tako da se lepo pročita minimalna vrednost napona
Podešavanje
DC
ky=1 V/div
kx=500 µs/div
Minimalna vrednost Umin= - 0.2div·1V/div= - 0.2 V
„Peak – to Peak“ („piktupik“)
UPP=Umax-Umin=2.5 V
uy(t)=U0cos(2πft)
U0=UPP/2=1.25 V

## Slide 12: „Čitanje“ slike – merenja paramatara signala
Podešavanje
DC
ky=1 V/div
kx=500 µs/div
Perioda T=1.6div·500µs/div=800µs
uy(t)=U0cos(2πft)
f=1/T=1250 Hz
Pojačanje po vertikali podešeno na „međuvrednost“ Fine – slično kao kada se analogni osciloskop koristi u nekalibrisanom položaju preklopnika za kontrolu vertikalne podele

## Slide 13: „Čitanje“ slike – merenja paramatara signala
Podešavanje
DC
ky=1 V/div
kx=500 µs/div
Mi smo izmerili:
UY=1 V
UPP=Umax-Umin=2.5 V
f=1/T=1250 Hz

## Slide 14: „Čitanje“ slike – merenja paramatara signala
Podešavanje
DC
ky=1 V/div
kx=250 µs/div
Pravougaona povorka impulsa, simetrična oko nule i faktor τ/T=0.5, T – perioda signala, τ – deo periode kada je signal pozitivan
Koriste se i termin faktor ispunjenosti impulsa (τ – trajanje impulsa)

## Slide 15: „Čitanje“ slike – merenja paramatara signala
RMS – efekttivna vrednost segmenta signala koji se vidi na ekranu
Cycle RMS – efektivna vrednost signala računata na jednoj periodi („po definiciji“ za periodičan signal)
Mean – srednja vrednost segmenta signala koji se vidi na ekranu
Cycle Mean - srednja vrednost signala računata na jednoj periodi („po definiciji“ za periodičan signal)
Mena i Cycle Mean se razlikuju zato što se ne vidi ceo broj perioda signala

## Slide 16: „Čitanje“ slike – merenja paramatara signala
Frekvencija odabiranja sa kojom se diskretizuje signal može da se odredi tako što znamo da na celom ekranu ima 2500 tačaka
fs=1/ΔT
ΔT=10kx/2500=2 ns
fs=500 MHz
fs>>f=1.25 MHz (frekvencija signala)

## Slide 17: „Čitanje“ slike – trajanje usponske i silazne ivice
U idealnom slučaju, ivice „nemaju trajanje“
Trajanje usponske i silazne ivice je parametar koji se koristi kao mera procene brzine odziva sistema
Može da se poveže i sa širinom propusnog opsega kod filtra propusnika niskih frekvencija

## Slide 18: Ekran osciloskopa
Do sada nismo pominjali oznake 0%, 10, 90, 100
100 %
90 %
0 %
10 %

## Slide 19: Ekran osciloskopa
6 podeoka – 100%
0.6 podeoka – 10%
5 podeoka – 100%
0.5 podeoka – 10%

## Slide 20: Trajanje usponske i silazne ivice digitalnih signala
Digitalni signal
Nivo logičke nule (minimalna vrednost)
Nivo logičke jedinice (maksimalna vrednost)
Trajanje usponske ivice, vreme od trenutka kada signal dostigne 10% max vrednosti do trenutka kada dostigne 90% max vrednosti

## Slide 21: Trajanje usponske i silazne ivice digitalnih signala
Digitalni signal
Nivo logičke nule (minimalna vrednost)
Nivo logičke jedinice (maksimalna vrednost)
Trajanje usponske ivice, vreme od trenutka kada signal dostigne 10% max vrednosti do trenutka kada dostigne 90% max vrednosti

## Slide 22: Trajanje usponske i silazne ivice digitalnih signala
Za ovo merenje, kontrola vertikalnog pojačanja treba da se „izvede“ iz kalibrisanog položaja, odnosno treba da se omogući kontinualna promena pojačanja po vertikalnoj (y) osi
Treba min vrednost signala postaviti na pomoćnu liniju 0% a max na pomoćnu liniju 100%
kx=T0
TUU=0.2*kx=0.2T0
T0 – konstanta polovina periode, potrebna nam je da bismo uporedili rezultat za različite vrednosti kx

## Slide 23: Trajanje usponske i silazne ivice digitalnih signala
Treba min vrednost signala postaviti na pomoćnu liniju 0% a max na pomoćnu liniju 100%
Zatim se promeni podela po horizontalnoj osi tako da se što više „razvuče“ usponska ivica čije se trajanje meri
kx=0.1*T0
TUU=1.7*kx=0.17T0
Ne menjamo signal, menjamo kx

## Slide 24: Trajanje usponske i silazne ivice digitalnih signala
Zatim se promeni podela po horizontalnoj osi tako da se što više „razvuče“ usponska ivica čije se trajanje meri
(Ako smo dobro podesili signal po vertikali, ne moramo da vidimo max vrednost pri merenju trajanja usponske ivice)
kx=0.2*0.1*T0
TUU=8.6*kx=0.172T0
Ne menjamo signal, menjamo kx

## Slide 25: Kako radi osciloskop?
Analogni osciloskop - osnovni element je katodna cev u kojoj se mlaz elektrona usmerava na fluorescentni ekran
Pogodnim skretanjem mlaza elektrona, na ekranu se formira trag koji odgovara naponu koji posmatramo
Digitalni osciloskopi su, u početku, takođe imali katodnu cev, današnji imaju ekran od tečnog kristala, gde se slika formira kao matrica tačaka dobijenih odabiranjem signala u ekvidistantnim tačkama (uz eventualnu interpolaciju)

## Slide 26: Katodna cev
Katoda
Sistem anoda - fokusiranje, intenzitet
Ploče za vertikalno skretanje mlaza elektrona
Ploče za horizontalno skretanje mlaza elektrona
Ekran
Na ploče za horizontalno i vertikalno skretanja mlaza elektrona, dovode se naponi kojim se kontrolišu brzine elektorna po x i y osi
z osa – pravac kretanja elektrona
y
x
z

## Slide 27: Skretanje mlaza elektrona
Može se pokazati da y koordinata tačke na ekranu koju pogađa mlaz,
direktno zavisi od trenutne vrednosti napona dovedenog na ploče za vertikalno skretanje uy(t)
Isto tako, x koordinata tačke na ekranu direktno zavisi od napona dovedenog na ploče za horizontalno skrenje ux(t)
Brzina, v, može da se razloži na vz, vx i vy

## Slide 28: Formiranje slike
Očigledno je da je trag na ekranu osciloskopa određen kao
Ukoliko je cilj da se posmatra vremenska zavisnost napona, onda se na ploče za horizontalno skretanje dovodi napon iz generatora linearne vremenske baze
Ovaj napon treba da obezbedi da se ekran „prebriše“ od krajnje leve do krajnje desne ivice s linearnom zavsnošću u odnosu na vreme

## Slide 29: Periodični signali
U opštem slučaju, periodičan signal koji se dovodi na ulaz osiloskopa ima oblik
uY(t) – trenutna vrednost signala
UY=const, - srednja vrednost signala, jednosmerna komponenta signala
uy(t)=uy(t+nT) – naizmenična komponenta signala

## Slide 30: AC/DC/GND
U zavisnosti od pložaja prekidača AC/DC/GND na ploče za vertikalno skretanje se (preko pojačavača) dovodi:
Trenutni signal – položaj DC (direct coupling) – na ekranu se vidi signal koji se dovodi na priključke (ukupan signal bez ikakvih obrada)
Naizmenična komponenta signala – položaj AC
Signal nultog potencijala (masa) – položaj GND

## Slide 31: AC/DC/GND
Kada je preklopnik u AC položaju, signal se, pre pojačavača, propušta kroz filtar koji bi trebalo da idealno ukloni jednosmernu komponentu
Kako filtar nije idealan, komponente signala niskih frekvencija su delimično potisnute
Kada je preklopnik u GND položaju, na ekranu se ne iscrtava signal, nego se vidi horizonatalna linija, koja odgovara nultom potencijalu*
Pomeranjem gore-dole, može se podesiti položaj nultog nivoa (pa se kasnije merenje vrši u odnosu na taj podešen nivo)
*U zavisnosti od toga kako su postavljene kontrole za sinhronizaciju, ili se iscrtava horizontalna linija ili se ne iscrtava ništa

## Slide 32: Generator linearne vremenske baze
Da bi se formirala „mirna” slika pri posmatranu periodičnih signala, potrebno je da se „iscrtavanje” ekrana ponavlja (u protivnom bi talasni oblik signala na kratko „bljesnuo“ na ekranu i potom nestao)
Zbog toga je napon koji daje generator linearne vremenske baze periodičan, testerastog oblika
Tb – perioda napona generatnora linearne vremenks baze

## Slide 33: Generator linearne vremenske baze
Perioda ovog napona se, zapravo, podešava kontrolom osciloskopa kojom se podešava „vrednost“ podeoka po horizonatali kx, jer je ceo ekran, uobičajeno, širok 10 podeoka (na primer, za kx=100µs, Tb=1ms)
Jednosmernom komponentom ovog napona se kontroliše tačka od koje počinje iscrtavnje

## Slide 34: Kako se formira slika?

## Slide 35: Formiranje slike
Napon generatora linearne vremenske baze
Napon koji se posmatra
Detalj slike koja se formira na ekranu osciloskopa
Ukoliko je perioda TS signala u(t) koji se posmatra takva da je kTS=Tb, k je ceo broj, biće u(t+Tb)=u(t+kTS)=u(t), tragovi koji ostaju na ekranu će se idealno poklapati – početni deo je označen crvenim kružićima, na slici

## Slide 36: Formiranje slike
Napon generatora linearne vremenske baze
Napon koji se posmatra
Detalj slike koja se formira na ekranu osciloskopa (ako nema sinhronizacije)
Slika nije sinhronisana!!!!
Ukoliko prethodni uslov nije zadovoljen (što je najčešći slučaj jer se kx podešava u diskretnim koracima), potrebno je dodatnim kontrolama „sinhronisati“ sliku

## Slide 37: Kolo za sinhronizaciju
P. Pejović, „Princip rada i primena osciloskopa“, ETF, Beograd
https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/udzbenici/osc-a4-book.pdf

## Slide 38: Kolo za sinhronizaciju
Signal u odnosu na koji se vrši sinhronizacija može biti:
  Neki od signala koji se dovode na kanal 1 ili kanal 2 (položaj preklopnika je Ch1 ili Ch2, ili, ako se izbor vrši pomoću dva preklopnika INT+Ch1/Ch2),
  Skaliran napon mreže (položaj preklopnika Line)
  Signal koji se dovodi na priključak označen sa ext trigger (Položaj preklopnika je EXT, ovaj mod je pogodan kada je signal koji se posmatra malog nivoa, ili je „zašumljen“, ili nije periodičan…)
Kod digitalnih osciloskopa se sinhronizacija slike postiže dodatnom obradom signala i u analognom i u digitalnom domenu

## Slide 39: Trigger level
Podešava se kontrolom koja je kontinualna, određuje nivo signala (u odnosu na koji se vrši sinhronizacija) u odnosu na koji se okida Šmitovo kolo
U principu, kod analognih osciloskopa, iscrtavanje počinje kada signal (u odnosu na koji se vrši sinhronizacija) dostigne vrednost podešenu kontrolom trigger level
Ukoliko je ovaj nivo tako podešen da signal u odnosu na koji se vrši sinhronizacija ne dostiže tu vrednost:
  Slika će „trčati“ preko ekrana, ako je trigger mode podešen na auto (triger signal se automatski generiše)
  Na ekranu se neće formirati slika ako je je trigger mode podešen na norm (ne iscrtava se signal, nema trigera koji bi „počeo“ iscrtavanje na ekranu)

## Slide 40: Trigger level
Kod digitalnih osciloskopa se, prilikom podešavanja trigger levela, na ekranu iscrtava ili ispisuje odgovarajući nivo napona
Kod oba tipa osciloskopa se promenom ovog nivoa (i izborom okidanja na uzlaznu ili silaznu ivicu, “slope”) može dodatno signal pomerati po horizontalnoj osi
Kod analognih osciloskopa je početna tačka iscrtavanja na levoj ivici ekrana a kod digitalnih obično na srednjoj vertikalnoj liniji ekrana (i obično je, takođe, vidno označena)

## Slide 41: Sinhronizacija
Kao trigger source se koristi signal sa kanala 1
Trigger level je podešen na 0.5 V

## Slide 42: Sinhronizacija
Diferencijator daje kratke impulse koji u vremenu odgovaraju uzlaznoj i silaznoj ivici signala na izlazu okidnog kola

## Slide 43: Sinhronizacija
Izabrano je okidanje na uzlaznu ivicu (slope +)
Čeka se da se prebriše ceo ekran pre nego što se „dozvoli“ sledeće okidanje

## Slide 44: Sinhronizacija
Crni delovi signala se, zapravo, ne iscrtavaju
Crveni, plavi i žuti (nije nacrtan) deo signala se iscrtavaju jedan za drugim i tako formiraju
„mirnu“ sliku

## Slide 45: Sinhronizacija
Kada se posmatraju dva signala, kod analognih osciloskopa se to postiže tako što se malo iscrtava jedan a malo drugi signal, što je, u većini situacija, neprimetno za korisnika (kod boljih osciloskopa ima više opcija koje korisnik bira)
U ovom slučaju, ako je važno da bude očuvana fazna razlika između dva signala, treba koristiti neki od modova sinhronizacije koji ne kvari faznu razliku (za konkretan osciloskop, ti podaci su dati u uputstvima za korišćenje)

## Slide 46: Digitalni osciloskopi
Kod savremenih digitalnih osciloskopa, cilj sinhronizacije je isti (da se formira stabilna slika na ekranu osciloskopa) a postiže se kombinovanom obradom signala u analognom i digitalnom domenu
Po pravilu je „nula“ po x osi na sredini ekrana
Sa strane korisnika, postupak je sličan, odnosno podešava se trigger level UTl kao nivo signala u odnosu na koji „počinje“ iscrtavanje
Ukoliko se sinhronizacija vrši u odnosu na signal koji se posmatra, na formiranoj slici, iscrtan signal će, za x koordinatu koja odgovara sredini ekrana (t=0) imati vrednost UTI

## Slide 47: Digitalni osciloskopi
Slika se formira tako što se prikazuje određen broj odbiraka signala na ekranu
Pri diskretizaciji signala, vrednost napona se kvantizuje (zaokruži) na jedan od 2NB nivoa
Za osciloskop koji ćemo koristiti za vežbe, broj tačaka na ekranu je 2500 a broj bita NB je 8
Rezolucija po naponskoj osi je 10.24/256*ky
Perioda odabiranja je 10*kx/2500

## Slide 48: Digitalni osciloskopi
Rezultat merenja možemo da „izvezemo“ u pogodnom formatu i da dalje obrađujemo signal
Ako koristimo opcije samog digitalnog osciloskopa za merenja, moramo obezbediti dovoljno podataka, odnosno moramo dobro podesiti kx i ky
Autoset dugme neće to uvek da uradi na najbolji način

## Slide 49: Digitalni osciloskopi
Rezultat merenja možemo da „izvezemo“ u pogodnom formatu i da dalje obrađujemo signal (primer podataka za prvi kanal)
Column1 | Column2
Record Length | 2.500000e+03
Sample Interval | 2.000000e-06
Trigger Point | 1.250000000000e+03
Source | CH1
Vertical Units | V
Vertical Scale | 1.000000e+00
Vertical Offset | 2.000000e+00
Horizontal Units | s
Horizontal Scale | 5.000000e-04
Pt Fmt | Y
Yzero | 0.000000e+00
Probe Atten | 1.000000e+00
Model Number | TBS1072B-EDU
Serial Number | C031142
Firmware Version | FV:v4.06
Column4 | Column5
-0.002500000000 | 0.64000
-0.002498000000 | 0.68000
-0.002496000000 | 0.68000
-0.002494000000 | 0.68000
-0.002492000000 | 0.68000
-0.002490000000 | 0.68000
-0.002488000000 | 0.68000
-0.002486000000 | 0.72000
-0.002484000000 | 0.72000
-0.002482000000 | 0.72000
-0.002480000000 | 0.72000
-0.002478000000 | 0.72000
-0.002476000000 | 0.76000
-0.002474000000 | 0.76000
-0.002472000000 | 0.76000
-0.002470000000 | 0.76000
-0.002468000000 | 0.76000
-0.002466000000 | 0.80000
. . .
0.50192

## Slide 50: Digitalni osciloskopi
Rezultat merenja možemo da „izvezemo“ u pogodnom formatu i da dalje obrađujemo signal (primer podataka za prvi kanal)
Column4 | Column5
-0.002500000000 | 0.64000
-0.002498000000 | 0.68000
-0.002496000000 | 0.68000
-0.002494000000 | 0.68000
-0.002492000000 | 0.68000
-0.002490000000 | 0.68000
-0.002488000000 | 0.68000
-0.002486000000 | 0.72000
-0.002484000000 | 0.72000
-0.002482000000 | 0.72000
-0.002480000000 | 0.72000
-0.002478000000 | 0.72000
-0.002476000000 | 0.76000
-0.002474000000 | 0.76000
-0.002472000000 | 0.76000
-0.002470000000 | 0.76000
-0.002468000000 | 0.76000
-0.002466000000 | 0.80000
. . .
Chart: 
Column1 | Column2
Record Length | 2.500000e+03
Sample Interval | 2.000000e-06
Trigger Point | 1.250000000000e+03
Source | CH1
Vertical Units | V
Vertical Scale | 1.000000e+00
Vertical Offset | 2.000000e+00
Horizontal Units | s
Horizontal Scale | 5.000000e-04
Pt Fmt | Y
Yzero | 0.000000e+00
Probe Atten | 1.000000e+00
Model Number | TBS1072B-EDU
Serial Number | C031142
Firmware Version | FV:v4.06

## Slide 51: Naknadna analiza
Record Length | 1024 | Points
Sample Interval | 493.2134 | Hz
Trigger Point | 0 | Samples
Source | FFT | 
Vertical Units | dB | 
Vertical Scale | 10 | 
Vertical Offset | -26 | 9897
Horizontal Units | Hz | 
Horizontal Scale | 5.05E+04 | 
Pt Fmt | Y | 
Yzero | 0 | 
Note | TBS 1072B-EDU - 09:39:41 19.10.2019. | 
Deo csv fajla koji se sa osciloskopa „povuče“ na standardni računar
Sadrži određen broj odbiraka (2500) signala i odgovarajuće trenutke vremena

## Slide 52: Naknadna analiza
Chart: CH1
t [us]
u [us]
Mean: -0.54816 V
Cycle mean: 0.00473
Chart: Zoom
Vrednosti su kvantizovane Δ=0.2V
Kanal 2: Δ=10.24*5/256=0.2V