## Slide 1: Merna nesigurnost
26.03.2024.

## Slide 2: Merna nesigurnost
Rezultat merenja je „samo“ procena vrednosti veličine koja se meri, pa je potpun samo ako se navede i podatak o mernoj nesigurnosti
Merna nesigurnost karakteriše „rasipanje“ vrednosti
Po pravilu, merna nesigurnost uključuje više različitih komponenti koje se procenjuju statističkim metodama i na osnovu drugih pretpostavki proisteklih iz poznavanja fizičkih zakonitosti, merne procedure, karakteristika komponenti sistema…

## Slide 3: Merna nesigurnost
Rezultat merenja je slučajna promenljiva
Slučajna promenljiva X je proces pridruživanja jednog broja X(z) svakom ishodu eksperimenta z (Papoulis)
Ova definicija, zapravo „lepo opisuje“ proces merenja
Koriste se različiti modeli koji počivaju na teoriji slučajnih promenljivih i slučajnih procesa

## Slide 4: Merna nesigurnost
Rezultat merenja može da se dobije na osnovu ponavljanja merenja ili na osnovu jednog merenja
U oba slučaja, međutim, rezultat merenja se „tumači“ imajući u vidu da je rezultat merenja slučajna promenljiva

## Slide 5: Merna nesigurnost
Kao broj pridružen rezultatu merenja - merna nesigurnost je interval u okviru koga se nalazi merna veličina sa određenom verovatnoćom
Koristi se termin „standardna merna nesigurnost“
Procena merne nesigurnosti:
  Tip A procene merne nesigurnosti – metod procene koji se zasnivana statističkoj analizi serije ponovljenih merenja
  Tip B procene merne nesigurnosti – metod procene koji se zasniva na svemu ostalom osim direktne statističke analize serije ponovljenih merenja

## Slide 6: Slučajne promenljive
Kontinulane
Diskretne

## Slide 7: Gustina raspodele verovatnoća i funkcija raspodele verovatnoća
gustina
raspodele
verovatnoća
funkcija
raspodele
verovatnoća
X – slučajna promenljvia

## Slide 8: Gustina raspodele verovatnoće i funkcija raspodele verovatnoće
gustina
raspodele
verovatnoća
funkcija
raspodele
verovatnoća
F(x1) monotono neopadajuća funkcija

## Slide 9: Matematičko očekivanje slučajne veličine
Ako je X neprekidna slučajna promenljiva sa gustinom raspodele f(x), njena matematičko očekivanje (srednja vrednost) definisano je kao:
E(X)=10

## Slide 10: Varijansa slučajne veličine
Ako je X neprekidna slučajna promenljiva sa gustinom raspodele f(x), njena varijansa definisana je kao:
D(X)=20
Standardna devijacija:

## Slide 11: Normalna (Gausova) gustina raspodele verovatnoća

## Slide 12: Normalna (Gausova) gustina raspodele verovatnoće
Kriva je simetrična oko µ
Sa grafika se može odrediti µ kao vrednost za koju funkcija dostiže maksimum

## Slide 13: Normalna (Gausova) gustina raspodele verovatnoće
Posmatrano iz „meračke“ perspektive, σ je mera „rasipanja“ rezultata merenja

## Slide 14: Normalna (Gausova) gustina raspodele verovatnoća
Ako slučajna promenljiva X ima Gausovu raspodelu sa parametrima µ i σ, slučajna promenljiva Z ima „normalizovanu“ Gausovu raspodelu srednje vrednosti 0 i varijanse 1.

## Slide 15: Uniformna gustina raspodele verovatnoće
a=3, b=7

## Slide 16: Uniformna gustina raspodele verovatnoće

## Slide 17: Uniformna gustina raspodele verovatnoće
U intevalu (-, +) je približno 58% ishoda

## Slide 18: Diskretne slučajne promenljive

## Slide 19: Procena merne nesigurnosti
U opštem slučaju, merenje nije direktno nego se rezultat dobija na osnovu više veličina
Kombinovana merna nesigurnost – dobija se na osnovu pojedinih komponenti merne nesigurnosti* (biće objašnjeno u daljem toku kursa)
*Standardne merne nesigurnosti dobijene na osnovu procene tipa A i procene tipa B se, takođe posmatraju na ovaj način

## Slide 20: Ponovljena merenja
Ponavlja se merenje iste velične više puta
Pretpostavka je da su zadovoljeni uslovi koji se odnose na ponovljivost uslova merenja*
*Repeatability conditions include the same measurement procedure, same operators, same measuring system, same operating conditions and same location, and replicate measurements on the same or similar objects over a short period of time

## Slide 21: Prikaz rezultata ponovljenih merenja
Ukoliko se merenje sprovodi tako da se veliki broj puta ponavlja isto merenje dobija se veliki broj podataka koje treba na pogodan način prikazati i obraditi
Uobičajeno je da se rezultati prikazuju u formi histograma

## Slide 22: Histogram
n broj ponovljenih merenja
m broj intervala
u opsegu (xmin, xmax)
ni broj ishoda u intervalu
opsega i
n=500, m=20

## Slide 23: Histogram
n broj ponovljenih merenja
m broj intervala
u opsegu (xmin, xmax)
ni broj ishoda u intervalu
opsega i
n=500, m=12

## Slide 24: Histogram
n broj ponovljenih merenja
m broj intervala
u opsegu (xmin, xmax)
pi relativan broj ishoda u
intervalu opsega i, pi=ni/n

## Slide 25: Histogram
Broj ishoda u intervalu ni naziva se i učestanost intervala
Relativna učestanost intervala može da se tumači kao verovatnoća intervala
Veličina koja odgovara gustini verovatnoće intervala dobija se kada se relativna učestanost podeli sa širinom intervala što je normalizovan histogram

## Slide 26: Histogram
Normalizovani histogram omogućava da vizuelno uporedimo rezultate sa nekom pretpostavljenom raspodelom
Za bolju procenu, potrebno je primeniti statistički test

## Slide 27: test
Statistički test kojim se proverava hipoteza o poklapanju gustine raspodele (rezultata merenja) sa nekom unapred pretpostavljenom gustinom raspodele.
Parametri gustine raspodele mogu da se odrede na osnovu rezultata merenja (ili ne moraju).
Testira se i prihvata ili odbacuje hipoteza H0 – “gustina raspodele odgovara...”

## Slide 28: raspodela
df=10
df=20
Osenčene površine
odgovaraju
verovatnoćama od po 2.5%

## Slide 29: test - primer
Hipoteza – gustina raspodele je uniformna raspodela na intervalu 3 - 7

## Slide 30: test - primer
dvostrani
jednostrani
Raspodela, df=9

## Slide 31: Procena parametara raspodele rezultata merenja
Ukoliko se vrši veliki broj ponovljenih merenja, mogu se, na osnovu dobijenih rezultata, proceniti (estimirati) parametri raspodele rezultata merenja
Svaki od rezultata merenja xi je uzorak slučajne promenljive X. Srednja vrednost svih rezultata merenja je procena matematičkog očekivanja slučajne promenjive X.

## Slide 32: Procena parametara raspodele rezultata merenja
(Nepristrasna) procena varijanse
Procena matematičkog očekivanja (srednje vrednosti)
xi – pojedinačni rezultati merenja

## Slide 33: Procena parametara raspodele rezultata merenja – sednja vrednost
Ako zamislimo da se ponavlja cela sekvenca od n merenja, nećemo svaki put dobiti istu srednju vrednost na osnovu n merenja
Srednje vrednosti rezultata merenja je slučajna promenljiva
Da bismo je pravilno „tumačili“ potrebno je da na neki način „opišemo“ tu slučajnu promenljivu Xsv

## Slide 34: Procena parametara raspodele rezultata merenja – sednja vrednost
Xsv je (normalizovan sa n) zbir slučajnih promenljivih Xi koje imaju istu srednju vrednost i varijansu
U skladu sa centralnom graničnom teoremom*, raspodela slučajne promenljiva koja je zbir n „istih“ slučajnih promenljivih (srednje vrednosti µ i varijanse σ2) teži Gausovoj raspodeli srednje vrednosti nµ i varijanse nσ2
*tačan iskaz prevazilazi obim ovog kursa

## Slide 35: Procena parametara raspodele rezultata merenja – sednja vrednost
Matematičko očekivanje slučajne promenljive Xsv je µ
Varijansa slučajne promenljive je σ2/n
Raspodela slučajne promenljive Xsv je Gausova N(µ,σ2/n)

## Slide 36: Procena parametara raspodele rezultata merenja – sednja vrednost
Ponavljamo eksperiment „mnogo“ puta* za različit broj ponovljenih merenja i na taj način „simuliramo“ proračun matematičkog očekivanja
Isprekidane linije su granice +/- 3σSV, gde je σSV standardna devijacija procene srednje vrednosti
Kako se povećava broj merenja, tako se smanjuje inerval u kome se dobijiaju procene srednje vrednosti
*Monte Carlo simulacija

## Slide 37: Procena parametara raspodele rezultata merenja – varijansa
Nepristrasna procena varijanse
Naravno, isto je slučajna promenljiva 
Matematičko očekivanje nepristrasne procene varijanse jednako je varijansi

## Slide 38: Procena parametara raspodele rezultata merenja – varijansa
nepristrasna
pristrasna
„Merenje“ je simulirano korišćenjem generatora slučajnih brojeva koji je podešen na σ=1

## Slide 39: Procena parametara raspodele rezultata merenja – varijansa
Ponavljamo eksperiment „mnogo“ puta i na taj način „simuliramo“ proračun matematičkog očekivanja
Razlika između pristrasne i nepristrasne procene je značajna za relativno mali broj ponovljenih merenja

## Slide 40: Procena parametara raspodele rezultata merenja
Ukoliko su rezultati prikazani u formi histograma, srednja vrednost može da se proceni i kao:
gde je xi sredina intervala i

## Slide 41: Procena merne nesigurnosti – tip A
Tip A procene merne nesigurnosti zasniva se na statističkoj obradi rezultata ponovljenih merenja (treba da budu zadovoljene pretpostavke o ponovljivosti)
Standardna nesigurnost dobijena na osnovu procene tipa A naziva se (standardna) merna nesigurnost tipa A
Oznaka uA

## Slide 42: Standardna merna nesigurnost - Tip A
Najčešća je pretpostavka da je raspodela rezultata merenja Gausova (ne mora da bude)
Na osnovu rezultata merenja određuje se srednja vrednost koja predstavlja procenu merene veličine
Srednja vrednost je, takođe, slučajna veličina
(za koju je pretpostavka o Gausovoj raspodeli Ok čak i kada raspodela rezultata merenja nije Gausova)
Varijansa srednje vrednosti (kao slučajne veličine) je
Procenjena varijansa merenja
Broj
merenja

## Slide 43: Standardna merna nesigurnost - Tip A
Standardna devijacija srednje vrednosti merenja je procena standardne merne nesigurnosti tipa A

## Slide 44: Merna nesigurnost tipa A
Ovako definisanoj mernoj nesigurnosti – standardnoj mernoj nesigurnosti, odgovara verovatnoća od 68% (faktor proširenja k=1)
Ukoliko se zahteva verovatnoća od 95% (što odgovara 2) računa se proširena merna nesigurnost s faktorom proširenja k=2
Rezultat merenja se iskazuje kao:
Uz napomenu o verovatnoći (ili faktoru proširenja)

## Slide 45: Primer
Meri se relativno mali napon u prisustvu šuma
Digitalnim osciloskopom vrši se akvizicija signala tako što se snima segment od 2500 odbiraka (bez obrade, usrednjavanja, na samom osciloskopu)
Odbirci se statistički obrađuju i procenjuje se merena nesigurnost tipa A

## Slide 46: Primer
Gruba procena:
Oko 4.5 mV

## Slide 47: Primer (lab. vežba)
Normalizovan histogram rezultata merenja (crveno) i teorijska gustina raspodele za iste vrednosti srednje vrednosti i standardne devijacije

## Slide 48: Primer
S faktorom proširenja 2 (s verovatnoćom od 95% rezultat se nalazi u naznačenom intervalu)

## Slide 49: Primer – merna nesigurnost tipa A
Na slici je prikazan histogram dobijen pri ponovljenom merenju nepoznatog napona.
Proceniti mernu nesigurnost tipa A. Pri proračunu smatrati da je srednja vrednost svakog intervala reprezentativna vrednost za ceo interval.
Odrediti rezultat merenja pod pretpostavkom da je faktor proširenja k=2 i da se merna nesigurnost tipa B može zanemariti.

## Slide 50: Primer – merna nesigurnost tipa A

## Slide 51: Primer – merna nesigurnost tipa A - rešenje
Interval | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
xi | 4.775 | 4.825 | 4.875 | 4.925 | 4.975 | 5.025 | 5.075 | 5.125 | 5.175 | 5.225
ni | 1 | 4 | 7 | 19 | 20 | 23 | 18 | 5 | 2 | 1
S faktorom proširenja 2 (s verovatnoćom od 95% rezultat se nalazi u naznačenom intervalu)