## Slide 1: Praktikum softverski alati 2
MATLAB četvrto predavanje

## Slide 2: Učitavanje slika
psa2_ML_04.m primer 1
close all
clear
info_slika=imfinfo('naslovna_sneg','jpg')
slika=imread('naslovna_sneg.jpg');
size(slika)

## Slide 3: Učitavanje slika
ans =
240 320 3
psa2_ML_04.m primer 1
close all
clear
info_slika=imfinfo('naslovna_sneg','jpg');
slika=imread('naslovna_sneg.jpg');
size(slika)

## Slide 4: Jednostavno prikazivanje slika
slika(150:200,160,1)=255;
slika(150:200,200,1)=255;
slika(150,160:200,1)=255;
slika(200,160:200,1)=255;
slika(150:200,160,2)=0;
slika(150:200,200,2)=0;
slika(150,160:200,2)=0;
slika(200,160:200,2)=0;
slika(150:200,160,3)=0;
slika(150:200,200,3)=0;
slika(150,160:200,3)=0;
slika(200,160:200,3)=0;
imshow(slika);
psa2_ML_04.m primer 1

## Slide 5: Prenos signala u osnovnom opsegu učestanosti – primer 1 - govor
Simulira se prenos govora kroz telekomunikacioni kanal
Signal govora se učitava iz *.wav fajla
Kanal se modeluje kao filtar propusnik niskih frekvencija sa fg kao parametrom
Dodaje se šum (aditivni beli Gausov) na mestu prijema

## Slide 6: Prenos signala u osnovnom opsegu učestanosti – primer 1 - govor
Filtri – bio je primer na prošlom času
Šum – modelovaćemo ga kao aditivni beli Gausov šum

## Slide 7: Gausov šum
Koristi se MATLAB funkcija randn(br_vrsta,br_kolona).
Funkcija odgovara normalizovanoj Gausovoj raspodeli, =0, =1.
Ovako modelovan šum je, zapravo, spektralno ograničen [0 fs/2].
Da bi se modelovao šum zadate srednje vrednosti =mi0 i zadate varijanse, 2=varijansa_suma
n=mi0+sqrt(varijansa_suma)*randn(br_vr,br_kol);
psa2_ML_04.m primer 2

## Slide 8: Gausov šum – filtriran šum
Šta se dešava sa šumom kada se propusti kroz LTI sistem (filtar propusnik niskih frekvencija)
Gausov šum ostaje Gausov, smanjuje se varijansa (snaga) šuma (σ2), šum više nije beo
Procenjena snaga suma za opseg frekvencija [0 fs/2]: 0.049344
Procenjena snaga filtriranog suma: simulacija-0.0055932 formula-0.0055946
psa2_ML_04.m primer 3

## Slide 9: Gausov šum – filtriran šum
psa2_ML_04.m primer 3
Šta se dešava sa šumom kada se propusti kroz LTI sistem (filtar propusnik niskih frekvencija)
Gausov šum ostaje Gausov, smanjuje se varijansa (snaga) šuma (σ2), šum više nije beo
Procenjena snaga suma za opseg frekvencija [0 fs/2]: 0.049344
Procenjena snaga filtriranog suma: simulacija-0.0055932 formula-0.0055946

## Slide 10: Gausov šum – filtriran šum
Procenjena snaga suma za opseg frekvencija [0 fs/2]: 0.049344
Procenjena snaga filtriranog suma: simulacija-0.0055932 formula-0.0055946
psa2_ML_04.m primer 3
Šta se dešava sa šumom kada se propusti kroz LTI sistem (filtar propusnik niskih frekvencija)
Gausov šum ostaje Gausov, smanjuje se varijansa (snaga) šuma (σ2), šum više nije beo

## Slide 11: Prenos signala u osnovnom opsegu učestanosti – primer 1 - govor
close all
clear
clc
[s1,fs]=audioread('govor_01.wav');
s1=s1(1:min(length(s1),5*fs),1);
s1_in=s1/max(abs(s1));
t=(0:length(s1)-1)/fs;
figure,subplot(2,1,1),plot(t,s1,t,s1_in);
xlabel('t');
ylabel('x(t)');
legend('s1','s1 in');
subplot(2,1,2),plot(t,s1,t,s1_in);
xlabel('t');
ylabel('x(t)');
legend('s1','s1 in');
xlim([1. 1.2])
p_in=audioplayer(s1_in,fs);
playblocking(p_in);
audiowrite('ulaz.wav',s1_in,fs);
psa2_ML_04.m primer 4

## Slide 12: Prenos signala u osnovnom opsegu učestanosti – primer 1 - govor
Testiramo za dve vrednosti granične frekvencije filtra i dve vrednosti snage šuma
fg=[500 4000]; % pretpostavka da je fg=4 kHz
snaga_suma=[0.0001 0.001];
for br1=1:length(fg)
for br2=1:length(snaga_suma)
[b,a]=butter(5,fg(br1)/(fs/2));
s1_out=filter(b,a,s1_in);
s1_out=s1_out+sqrt(snaga_suma(br2))*randn(size(s1_out));
figure,subplot(2,1,1),plot(t,s1_in,t,s1_out);
subplot(2,1,2),plot(t,s1_in,t,s1_out);
xlabel('t'); ylabel('x(t)'); legend('In','Out');
xlim([1. 1.2]);
p_out=audioplayer(s1_out,fs);
playblocking(p_out);
izlaz_ime=['izlaz_' num2str(br1) '_' num2str(br2) '.wav'];
audiowrite(izlaz_ime,s1_out,fs);
end;
end;
psa2_ML_04.m primer 4

## Slide 13: Prenos signala u osnovnom opsegu učestanosti – primer 1 - govor
psa2_ML_04.m primer 4

## Slide 14: Prenos signala u osnovnom opsegu učestanosti – primer 1 - govor
psa2_ML_04.m primer 4

## Slide 15: Prenos signala u osnovnom opsegu učestanosti – primer 1 - govor
psa2_ML_04.m primer 4

## Slide 16: Prenos signala u osnovnom opsegu učestanosti – primer 1 - govor
psa2_ML_04.m primer 4

## Slide 17: Digitalni signali
ak – simboli digitalnog signala, na primer za polarni binarni signal +a i -a, za uniploarni 0 i a
x(t) – standardni signal – na primer pravougaoni impuls
Suma označava da se formira signal tako što se „spajaju“ signali za svako k
Za primer polarnog binarnog signala i pravougaonog impulsa dobija se povorka impulsa koja nije periodična (u opštem slučaju)

## Slide 18: Povorka impulsa
Koristi se MATLAB funkcija randsrc(br_vrsta,br_kolona,[alphabet; prob]).
Na primer, za binarni signal funkciju koristimo tako da daje približno jednak broj nula i jedinica.
Da bi se modelovao digitalni signal (telekom terminologija), potrebno je “produžiti” svaku nulu ili jedinicu.

## Slide 19: Digitalni signali - Primer 1
%% Povorka nula i jedinica - unipolarna
close all; clear;
N=10; %broj impulsa
xd=randsrc(N,1,[0 1]); %generisanje nula i jedinica, p0=0.5
N_odb_po_imp=8; %broj odbiraka po impulsu
xi=zeros(N*N_odb_po_imp,1);
for br=1:N
xi((br-1)*N_odb_po_imp+1:br*N_odb_po_imp)=xd(br);
end;
T=0.01; % trajanje impulsa
t=(0:length(xi)-1)'*T/N_odb_po_imp;
figure,plot(t,xi,'.'),xlabel('t'),ylim([-1.2 1.2]);
figure,plot(t,xi),xlabel('t'),ylim([-1.2 1.2]);
psa2_ML_04.m primer 5

## Slide 20: Digitalni signali - Primer 1
N=8 odbiraka po impulsu
T=0.01s – trajanje impulsa
fs=N/T (ΔT=1/fs=T/N)
Trajanje usponske ivice ΔT
psa2_ML_04.m primer 5

## Slide 21: Digitalni signali - Primer 2
Spektralna gustina snage digitalnih signala
Primer – različiti linijski kodovi (slika 7.2.5, M.L. Dukić „Principi telekomunikacija“)
S obzirom na to da se generiše slučajna povorka (binarnih) simbola ak rezultat se dobija usrednjavanjem SGSS „velikog broja“ pojedinačnih simulacija (psa2_ML_04.m primer 6)

## Slide 22: Digitalni signali - Primer 2
Procena spektralnih karakteristika različitih tipova linijskih kodova
Primer za polarni binarni signal i za Mančester kod
psa2_ML_04.m primer 6

## Slide 23: Integracija
Koristi se MATLAB funkcija izlaz=cumsum(ulaz).
y=cumsum(x)*DT;
Ovo može i bolje, ali za prvi korak je Ok i ovako

## Slide 24: Primeri
Primer 1 – integracija cos funkcije
Primer 2 – integracija periodične povorka pravougaonih impulsa
Primer 3 – integrator s rasterećenjem – slučajni polarni signal

## Slide 25: Integracija - Primer 1
%% Integrator
close all; clear;
fs=10000; % frekvencija odabiranja
% test signal
DT=1/fs;
t=(0:DT:0.1)'; %vektor vremenskih trenutaka u kojima se vrsi odabiranje signala
x=cos(2*pi*t*100);
y=cumsum(x)*DT;
yt=sin(2*pi*t*100)/(2*pi*100);
figure,plot(t,y,t,yt),xlabel('t');
legend('simulacija','teorija')
psa2_ML_04.m primer 7

## Slide 26: Integracija - Primer 2
%% periodična povorka - polarna + integrator
close all; clear;
%Povorka nula i jedinica - polarna
close all; clear;
N=10; %broj bita
xd=ones(N,1);
xd(2:2:end)=-1; %napunimo niz sa 1 pa svaki drugi odbirak zamenimo sa -1
N_odb_po_imp=100; %broj odbiraka po impulsu
x=zeros(N*N_odb_po_imp,1);
for br=1:N
x((br-1)*N_odb_po_imp+1:br*N_odb_po_imp)=xd(br);
end;
T=1; % trajanje impulsa (impuls (1) pauza (-1) perioda je 2);
t=(0:length(x)-1)'*T/N_odb_po_imp;
figure,plot(t,x),xlabel('t'),ylim([-1.2 1.2]);
% integrator
DT=T/N_odb_po_imp;
y=cumsum(x)*DT;
figure,plot(t,x,t,y),xlabel('t');
crtanje_ds_spektra([x y],1/DT);
xlim([-3 3]);
psa2_ML_04.m primer 8

## Slide 27: Integracija - Primer 2
Izlazni signal je pozitivan (ima jednosmernu komponentu)
psa2_ML_04.m primer 8

## Slide 28: Integracija - Primer 2
Izlazni signal je pozitivan (ima jednosmernu komponentu)
Integrator „se ponaša“ kao LP filtar, više komponente u spektru su potisnute
psa2_ML_04.m primer 8

## Slide 29: Integracija - Primer 3
close all; clear;
N=10; %broj impulsa
xd=randsrc(N,1,[-1 1]); %generisanje nula i jedinica, p0=0.5
N_odb_po_imp=100; %broj odbiraka po impulsu
x=zeros(N*N_odb_po_imp,1);
for br=1:N
x((br-1)*N_odb_po_imp+1:br*N_odb_po_imp)=xd(br);
end;
T=1; % trajanje impulsa
DT=T/N_odb_po_imp;
t=(0:length(x)-1)'*DT;
% integrator
y=cumsum(x)*DT;
% integrator s rasterecenjem
z=zeros(size(x));
for br_1=1:length(xd)
for br_2=1:N_odb_po_imp
z((br_1-1)*N_odb_po_imp+1:br_1*N_odb_po_imp)=…
cumsum(x((br_1-1)*N_odb_po_imp+1:br_1*N_odb_po_imp))*DT;
end;
end;
figure,plot(t,x,t,y,t,z),xlabel('t');
legend('ulaz','integrator','integrator sa rasterecenjem');
psa2_ML_04.m primer 9

## Slide 30: Integracija - Pimer 3
psa2_ML_04.m primer 9

## Slide 31: Diferenciranje
y(1)=x(1);
y(2:end)=(x(2:end)-x(1:end-1))/DT;
I ovo može bolje, ali je za početak ovo Ok

## Slide 32: Primeri
Primer 1 – diferenciranje cos funkcije
Primer 2 – diferenciranje povorke impulsa

## Slide 33: Diferenciranje - Primer 1
close all; clear;
fs=1000; % frekvencija odabiranja
% test signal
DT=1/fs;
t=(0:DT:0.1)'; %vektor vremenskih trenutaka u kojima se vrsi odabiranje signala
x=cos(2*pi*t*100);
y=x;
y(2:end)=(x(2:end)-x(1:end-1));
y=y/DT;
yt=-2*pi*100*sin(2*pi*t*100);
figure,plot(t,y,t,yt),xlabel('t');
legend('simulacija','teorija');
psa2_ML_04.m primer 10

## Slide 34: Diferenciranje - Primer 1
psa2_ML_04.m primer 10

## Slide 35: Diferenciranje - Primer 2
close all; clear;
N=10; %broj impulsa
xd=randsrc(N,1,[-1 1]); %generisanje nula i jedinica, p0=0.5
N_odb_po_imp=100; %broj odbiraka po impulsu
x=zeros(N*N_odb_po_imp,1);
for br=1:N
x((br-1)*N_odb_po_imp+1:br*N_odb_po_imp)=xd(br);
end;
x=2*(x(:)-0.5);
T=1; % trajanje impulsa
DT=T/N_odb_po_imp;
t=(0:length(x)-1)'*DT;
plot(t,x),xlabel('t'),ylim([-1.2 1.2]);
% diferenciranje
y=x;
y(2:end)=(x(2:end)-x(1:end-1))/DT;
figure,plot(t,x,t,y),xlabel('t'),ylim([-5 5]);
psa2_ML_04.m primer 11

## Slide 36: Diferenciranje - Primer 2
psa2_ML_04.m primer 11

## Slide 37: Primer prenosa u osnovnom opsegu
Odlučivanje (psa2_ML_04.m primer 12)
Prijemnik sa integracijom i rasterećenjem
  M.L. Dukić, „Principi telekomunikacija“, 7.6.4 (psa2_ML_04.m primer 13)
Prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti korišćenjem regeneratora i korišćenjem pojačavača
  M.L. Dukić, „Principi telekomunikacija“, 7.5 (psa2_ML_04.m primer 14)

## Slide 38: Odlučivanje
Posmatra se isključivo uticaj šuma
Model podrazumeva da je „nekako“ izvršeno odabiranje, odbirak se modeluje kao zbir replike „poslatog“ simbola i šuma, varira se varijansa šuma
poslato=randsrc(N_niz,1,[-1 1]); primljeno=poslato+sqrt(sigma_na_2_uk(br_sum))*randn(N_niz,1);
Modeluje se polarni binarni signal, sa podjednakom verovatnoćom simbola +1 i -1 pa je prag odlučivanja 0
odluka=ones(size(primljeno));
odluka(primljeno<0)=-1;
psa2_ML_04.m primer 12

## Slide 39: Odlučivanje
Ako nema šuma, sve je idealno, tj. nema grešaka pri odlučivanju
Zanemarili smo sve ostale uticaje!!!!
psa2_ML_04.m primer 12

## Slide 40: Odlučivanje
Za umerenu varijansu šuma, „ponekad“ će doći do greške
Zanemarili smo sve ostale uticaje!!!!
psa2_ML_04.m primer 12

## Slide 41: Odlučivanje
Crveno - dobijeno simulacijom
Plavo - teorija
psa2_ML_04.m primer 12